## Slide 1
BŪVVALŽU SANĀKSME
Māris Demme
Būvniecības valsts kontroles biroja
Būvniecības kontroles departamenta direktors
Rīgā, 20.10.2023

## Slide 2
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
Papildināts to personu loks, kuri ir tiesīgi ierosināt būvniecību un precizēts inženiertīklu pieslēgumu būvniecības process (VBN 3.punkts).
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
BŪVNIECĪBU VAR IEROSINĀT SERVITŪTA IZLIETOTĀJS
IR IESPĒJA IEROSINĀT BŪVNIECĪBU BŪVES EKSPLUATĀCIJAI NEPIECIEŠAMAI INŽENIERBŪVEI CEĻU ZEMES NODALĪJUMA JOSLĀ

## Slide 3
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
2. Precizēts būvprojekta ekspertīzes nepieciešamības gadījums.
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
"43. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja. Būvprojekta ekspertīze nav jāveic būves nojaukšanas būvprojektam."

## Slide 4
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
3. Mainīta kārtība attiecībā uz III grupas būvju būvprojekta izmaiņām, kas skar mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu (VBN 60.p., 67.1 p.).
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
BP izmaiņas būvprojektam, kam NA paredz būvekspertīzi
Būvprojekta izmaiņas samazina minētās būtiskās prasības un to BP skaidrojošā aprakstā ir norādījis BP izstrādātājs
Ja būve vienlaikus tiek ekspluatēta, būvdarbus pārtrauc, un tos var atsākt pēc pozitīva būvekspertīzes atzinuma
Ja būve netiek ekspluatēta, būvekspertīzes atzinumu pievieno BP izmaiņām līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā

## Slide 5
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
4. Papildināts ar 68.1 punktu.
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
"68.1 Ja būvdarbu laikā būvniecības procesa dalībnieki vienojas par izmaiņām būvprojektā, būvdarbus pārtrauc būvē vai tās daļā, kuru skar izmaiņas, līdz izmaiņu būvprojekta pievienošanai un apstiprināšanai būvniecības informācijas sistēmā…..."

## Slide 6
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
5. Precizēts jautājums par atbildīgo būvuzraugu.
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
"121. Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības līgumu. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu. Būvuzraugu grupu vada un grupas darbu koordinē atbildīgais būvuzraugs."

## Slide 7
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
6. Precizēts, ka par atkāpēm no vides prasībām jāinformē Valsts vides dienestu.
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
140.3. veicot būvdarbus, pieļautas atkāpes no vides prasībām, kas radījušas vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu, būvinspektors informē institūciju, kura veic vides valsts kontroli (tai skaitā Valsts vides dienestu).

## Slide 8
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
7. Veiktas izmaiņas VBN 1.pielikumā.
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
IZSLĒGTS
«3.1.1. atsevišķi labiekārtojuma elementi»
NAV BŪVE

## Slide 9
Nodota ekspluatācijā no 01.10.2004. līdz 01.10.2014.
Nodota ekspluatācijā pēc 01.10.2014.
8. Veiktas izmaiņas VBN 5.1 pielikumā.
22.08.2023 izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
Precizēti pasākumi, lai uzlabotu derīgo izrakteņu ieguves izsekojamību.
Izmaiņas VBN 5.1 pielikuma 2.2. un 2.5. apakšpunktos piemērojamas ar
2024. gada 1. martu.

## Slide 10: Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas
www.bvkb.gov.lv
Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!