## Slide 1: Biežāk konstatētās neatbilstības būvju tehniskajā apsekošanā ekspluatācijas uzraudzības ietvaros
01.12.2023.
Kristīne Griga
Būvju ekspluatācijas kontroles nodaļas vadītāja
Būvniecības kontroles departaments

## Slide 2: Periodiskās tehniskās apsekošanas (PTA) objekti un termiņi
3. un 2. grupas publiskas ēkas
2. un 3. grupas tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, gājēju tilti un pārvadi, caurtekas, tuneļi, atbalsta sienas
Reizi 10 gados
Līdz 31.10.2024., ja ēka nodota ekspluatācijā pirms 01.10.2014.
Reizi 10 gados
Līdz 31.10.2031., ja ēka nodota ekspluatācijā pirms 01.11.2011.
3. un 2. grupas daudzstāvu daudzīvokļu dzīvojamās ēkas
Reizi 5 gados
Notes: 11. Otrās un trešās grupas tiltu, ceļu pārvadu, viaduktu, estakāžu, gājēju tiltu un pārvadu, caurteku, tuneļu un atbalstsienu periodisko tehnisko apsekošanu (galveno inspekciju) veic atbilstoši standartam LVS 190-11:2009 "Tilta inspekcija un pārbaude uz slodzi".

## Slide 3: Kas ir paveikts publisko ēku PTA?
BVKB piekritīgas publiskas ēkas: 6826
* Saskaņā ar BIS datiem uz 27.11.2023.
PTA veikta: 7,3 %
Notes: 497 Veikta PTA

## Slide 4: Kas ir jāvērtē publiskas ēkas PTA?
MK 15.06.2021. noteikumu Nr.384 «Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21» 10., 22.3.punkts
Mehāniskā stiprība un stabilitāte un lietošanas drošība
Ugunsdrošība
Patvaļīgā būvniecība
Kopvērtējums par atbilstību/ neatbilstību BL 9.panta prasībām
Jā/ Nē
Notes: 10. Otrās vai trešās grupas publiskas ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas laikā apsekotājs veic:
10.1. attiecīgās ēkas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību (krišana, sadursme, apdegums, nāvējošs elektrošoks, eksplozijas radīts ievainojums);
10.2. attiecīgās ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu;
10.3. iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

## Slide 5: PTA atzinuma ietekme
Īpašnieks
Apzināts ēkas faktiskais tehniskais stāvoklis
Uzraugošās iestādes
Mainās ekspluatācijas lietas riska līmenis
Uzraudzības kontroles īstenošana

## Slide 6: Būvspeciālista norādījums PTA atzinumā
Kur iekļaut? | Kad iekļaut?
BIS «SECINĀJUMI UN NORĀDĪJUMI» | Ja norādījuma NEIZPILDE noteiktā termiņā var radīt kaitējumu būves lietotājiem un trešajām personām

## Slide 7: Administratīvā atbildība par PTA neesamību
Nav veikta būves PTA
3.grupas publiska ēka
Sods administratīvā pārkāpuma lietā
Administratīvais akts
Administratīvais akts
Pārējās būves
Piespiedu izpilde/piespiedu nauda/ līdz 5000 (fiz.p.), 10 000 eiro (jur.p.)
brīdinājums;
līdz 125 eiro fiziskai pers.;
līdz 500 eiro juridiskai personai.
ĪPAŠNIEKS

## Slide 8: «Ko no Tevis saprot sveša acs? Ko gan viņi palīdzēt var Tev? Tikai Tu pats. Tu pats. Un atkal Tu pats.»
/I.Ziedonis/