## Slide 1: Uzņēmumu energoaudits un ar enerģiju saistīto investīciju novērtējums
Gatis Žogla
03.10.2024.

## Slide 2: Kas ir energoaudits?
Uzņēmumu energoaudits parāda uzņēmuma enerģijas patēriņu un tā sadalījumu
Uzņēmuma energoaudits sniedz priekšlikumus kā uzņēmumam samazināt enerģijas patēriņu un izmaksas par enerģiju

## Slide 3: Energoaudita mērķis
Uzņēmuma mērķis ir pelnīt
Energoauditam būtu jāpalīdz uzņēmumam sasniegt tā mērķi
Ja energoaudits palīdz uzņēmumam sasniegt tā darbības mērķi, tad energoaudits kļūst par patstāvīgi dzīvojošu, ilgtspējīgu pakalpojumu
Vai energoaudita mērķis tiek faktiski sasniegts?

## Slide 4: Kādos gadījumos faktiski tiek veikti energoauditi?
BVKB prasa (normatīvo prasību izpilde)
Energoaudita mērķis – lai BVKB «liek mierā»
Energoaudita rezultāts – BVKB «liek mierā»
ALTUM prasa (līdzfinansējums projektu īstenošanai)
Energoaudita mērķis – sasniegt 30% primārās enerģijas ietaupījumu
Energoaudita rezultāts – sasniegts 30% primārās enerģijas ietaupījums
Kā panākt, lai energoaudits ir palīgs uzņēmumam?

## Slide 5: Vai energoefektivitātes pasākumi ir jāīsteno?
Uzņēmumi paši nav skaidri definējuši, pie kādiem nosacījumiem energoefektivitātes pasākumi tiks īstenoti (tas attiecas ne tikai uz energoefektivitātes pasākumiem)
Līdzfinansējuma piesaistīšanas nepieciešamība ir pierādījums tam, ka uzņēmumiem trūkst pārliecības par energoefektivitātes pasākumu ekonomisko pamatotību
Bieži rodas iespaids, ka lēmums par pasākumu īstenošanu uzņēmumā tiek pieņemts balstoties uz «sajūtu»

## Slide 6: Dažādi energoefektivitātes pasākumi un to ekonomiskais pamatojums
Enerģijas izmaksu samazināšanas pasākums | Atmaksāšanās laiks, gadi
Atļautās jaudas samazinājums | Atmaksājas uzreiz
Saules fotoelementi (PV) | 5 – 10
Apgaismojums | 3 – 7
Ēku atjaunošana / siltināšana | 15 – 60
Iekārtu nomaiņa | 1 – ∞
Energopārvaldības sistēma | ???

## Slide 7: Energoaudits vs Energopārvaldība
Energoaudits pasaka ko darīt
Energopārvaldība ir energoefektivitātes pasākums
Kādā gadījumā ieviest energopārvaldību?
  Energopārvaldība darbosies tikai, ja uzņēmumā būs energopārvaldnieks
  Energopārvaldnieks arī grib ēst (25’000 EUR/gadā)
  Vai Energopārvaldnieks sevi var atpelnīt?
  Ja energopārvaldnieks spēj ietaupīt 5% no uzņēmuma enerģijas patēriņa, tad viņš spēj sevi atpelnīt uzņēmumā ar 500’000 EUR enerģijas izmaksām gadā (~4255 MWh gadā patēriņš pie 50/50 sadalījuma elektrībai/siltumam)

## Slide 8: Energopārvaldības sistēmas nepieciešamība
Chart: Energopārvaldnieka sasniegtais enerģijas izmaksu ietaupījums, %
| 0.01 | 2.5000000000000001E-2 | 0.05 | 7.4999999999999997E-2 | 0.1 | 0.2
 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.125

## Slide 9: Ar enerģiju saistīto investīciju novērtējums
Kā uzņēmumiem vērtēt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu?
Tāpat kā tas būtu jādara ar jebkura pasākuma īstenošanu
Pasākuma īstenošanas ieguvumiem ir jābūt lielākiem par ieguldījumiem

## Slide 10: Vienkāršais atmaksāšanās periods vs NPV vs IRR
Vienkāršajam atmaksāšanās periodam nav jāzina, cik ilgi uzņēmums ir gatavs gaidīt, lai investīcijas atmaksātos
Lai noteiktu pasākuma NPV un IRR jāzina , cik ilgi uzņēmums ir gatavs gaidīt, lai investīcijas atmaksātos
Jo ilgāk esat gatavi gaidīt, jo vairāk energoefektivitātes pasākumu būs ekonomiski pamatoti

## Slide 11: Faktiskās izmaksas vs pieļaujamās izmaksas
Energoauditori bieži vien nezin faktiskās energoefektivitātes pasākumu izmaksas
Energoauditors var aprēķināt, cik dārgs drīkst būt pasākums, lai tas būtu ekonomiski pamatots – pieļaujamās izmaksas
Jo ilgāk esat gatavi gaidīt, jo dārgāki drīkst būt energoefektivitātes pasākumi
Pieļaujamās energoefektivitātes pasākumu izmaksas ļauj plānot energoefektivitātes pasākumus

## Slide 12: Citi apsvērumi energoefektivitātes pasākumu ieviešanai
Bieži vien īstenojot kādu pasākumu energoefektivitāte ir kā blakus ieguvumus nevis pamata cēlonis pasākuma īstenošanai
Līdzšinējā prakse energoauditos neapskata ar enerģiju nesaistītos ieguvumus (bonusus) un ar enerģiju nesaistītos ieguldījumus

## Slide 13
Ar enerģiju nesaistītie ieguvumi un ieguldījumi
Social
Health
Economic
Security & Safety
Quality
Time
Health and well-being
Alleviation of energy poverty
Work performance
Improved working conditions
Customers
Avoided mortaility
Disease burden
Sickness and absen-teesim
Increased produc-tivity
Operation-safe equip-ment
Accurate monitoring
Risk reduction
Right Firts Time
Increased quality of products
Reduced time of fault detection
Less main-tenance
Reduced injuries
Energy security
Employee satisfaction
Environment
Improve-ment of compa-titiveness
Reduced main-tenance costs
Reduced emission fees
Material consumption
Waste generation
Ecosystem degradation
Macro economy
Tehniskās projektēšanas izmaksas
Paaugstināts troksnis būvdarbu laikā
Problēmas ar būvdarbu veicējiem
Gaidītā enerģijas ietaupījuma nesasniegšana
Neparedzēti izdevumi būvdarbu laikā
Programmatūras izmaksas jaunām iekārtām
Neskaidrība par uzņēmuma nākotni
Paaugstināts putekļu apjoms būvdarbu laikā
Uzņēmuma vadības iesaiste un viņu laika tērēšana
Ražotnes apturēšana būvdarbu laikā
Ieguvumi
Ieguldījumi

## Slide 14: Kad īstenot energoefektivitātes pasākumus?
Ja ieguvumu ir vairāk kā ieguldījumu
Ieguvumi
Ieguldījumi
Enerģijas ietaupījums
Ieguvums 1
Ieguldījums 1
Investīcijas
Ieguldījums 2
Ieguldījums 3
Ieguldījums 4
Ieguvums 2
Ieguvums 3
Ieguvums 4

## Slide 15: KNOWnNEBs projekts un aprēķinu rīki
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Uzkrātā naudas plūsma ( bez NEB ) | -42500 | -35125.7244 | -27530.2205 | -19706.8515 | -11648.7814 | -3348.9692 | 5199.8373 | 14005.108 | 23074.5369 | 32416.0486 | 42037.8057 | 51948.2155 | 62155.9376 | 72669.8913 | 83499.2636 | 94653.5172 | 106142.3983 | 117975.9459 | 130164.4999 | 142718.7105 | 155649.5474 | 168968.3095 | 182686.6344 | 196816.509 | 211370.2799 | 226360.6639 | 241800.7594 | 257704.0578 | 274084.4552 | 290956.2645 | 308334.228
Uzkrātā naudas plūsma (ar NEB ) | -42500 | -35125.7244 | -27530.2205 | -19706.8515 | -11648.7814 | -3348.9692 | 5199.8373 | 14005.108 | 23074.5369 | 32416.0486 | 42037.8057 | 51948.2155 | 62155.9376 | 72669.8913 | 83499.2636 | 94653.5172 | 106142.3983 | 117975.9459 | 130164.4999 | 142718.7105 | 155649.5474 | 168968.3095 | 182686.6344 | 196816.509 | 211370.2799 | 226360.6639 | 241800.7594 | 257704.0578 | 274084.4552 | 290956.2645 | 308334.228
Chart: 
| 1 | 1.25 | 0.75
Energoefektivitātes pasākuma izmaksas (CAPEX), EUR | 71966.8482 | 61341.8482 | 82591.8482
Enerģijas ietaupījums , MWh/ gadā | 71966.8482 | 100583.5602 | 43350.1361
Enerģijas cena , EUR/MWh | 71966.8482 | 100583.5602 | 43350.1361
Enerģijas cenas izmaiņas likme, % | 71966.8482 | 80847.9637 | 63854.8193
Pašu kapitāla atdeves likme, % | 71966.8482 | 61500.4894 | 83992.6
Aizņēmuma procentu likme, % | 71966.8482 | 71966.8482 | 71966.8482
NEB kvantificēšana | 71966.8482 | 71966.8482 | 71966.8482
Chart: 
Visticamāk | -42500 | -36236.1837 | -30032.5965 | -23888.6591 | -17803.7981 | -11777.4453 | -5809.0382 | 101.9803 | 5956.1621 | 11754.0537 | 17496.1964 | 23183.1261 | 28815.3739 | 34393.4654 | 39917.9214 | 45389.2576 | 50807.9848 | 56174.6089 | 61489.6309 | 66753.5468 | 71966.8482 | 77130.0217 | 82243.5493 | 87307.9083 | 92323.5716 | 97291.0073 | 102210.6793 | 107083.0467 | 111908.5644 | 116687.6829 | 121420.8484
Labākajā gadījumā | -31875 | -24045.2297 | -16290.7456 | -8610.8239 | -1004.7476 | 6528.1934 | 13988.7022 | 21377.4754 | 28695.2027 | 35942.5672 | 43120.2455 | 50228.9077 | 57269.2173 | 64241.8317 | 71147.4017 | 77986.572 | 84759.9811 | 91468.2612 | 98112.0386 | 104691.9335 | 111208.5602 | 117662.5271 | 124054.4366 | 130384.8854 | 136654.4645 | 142863.7592 | 149013.3491 | 155103.8084 | 161135.7055 | 167109.6037 | 173026.0605
Sliktākajā gadījumā | -53125 | -48427.1378 | -43774.4474 | -39166.4943 | -34602.8486 | -30083.084 | -25606.7787 | -21173.5148 | -16782.8784 | -12434.4597 | -8127.8527 | -3862.6554 | 361.5304 | 4545.099 | 8688.441 | 12791.9432 | 16855.9886 | 20880.9567 | 24867.2232 | 28815.1601 | 32725.1361 | 36597.5163 | 40432.6619 | 44230.9312 | 47992.6787 | 51718.2555 | 55408.0095 | 59062.285 | 62681.4233 | 66265.7622 | 69815.6363
Chart: 
Pieļaujamais CAPEX bez NEB | 6263.8162 | 12467.4035 | 18611.3409 | 24696.2019 | 30722.5547 | 36690.9618 | 42601.9803 | 48456.1621 | 54254.0537 | 59996.1964 | 65683.1261 | 71315.3739 | 76893.4654 | 82417.9214 | 87889.2576 | 93307.9848 | 98674.6089 | 103989.6309 | 109253.5468 | 114466.8482 | 119630.0217 | 124743.5493 | 129807.9083 | 134823.5716 | 139791.0073 | 144710.6793 | 149583.0467 | 154408.5644 | 159187.6829 | 163920.8484
Pieļaujamais CAPEX ar NEB | 6263.8163 | 12467.4035 | 18611.3409 | 24696.2019 | 30722.5547 | 36690.9618 | 42601.9803 | 48456.1621 | 54254.0537 | 59996.1964 | 65683.1261 | 71315.3739 | 76893.4654 | 82417.9214 | 87889.2576 | 93307.9848 | 98674.6089 | 103989.6309 | 109253.5468 | 114466.8482 | 119630.0217 | 124743.5493 | 129807.9083 | 134823.5716 | 139791.0073 | 144710.6793 | 149583.0467 | 154408.5644 | 159187.6829 | 163920.8484
Finanšu analīze
Vienots indikators pasākuma īstenošanas novērtējumam

## Slide 16: KNOWnNEBs projekts
Tiek veikta sagatavoto rīku testēšana
Nākamā gada sākumā plānots, ka šie rīki būs pieejami lietotājiem (energoauditoriem un uzņēmumu pārstāvjiem)
Tiks veiktas energoauditoru / uzņēmēju / finansēšanas iestāžu apmācības
https://www.ekodoma.lv/knownnebs
Novembris 2023 – Oktobris 2025

## Slide 17: Paldies par uzmanību
Gatis@ekodoma.lv