## Slide 1
Būvprojekta izmaiņas
būvdarbu gaitā
Anita Apšāne
Būvniecības valsts kontroles biroja
Būvniecības kontroles departamenta
Būvdarbu kontroles nodaļas
būvinspektore
Rīgā, 22.11.2024.

## Slide 2
BŪVPROJEKTA IZMAIŅAS BŪVDARBU LAIKĀ
BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKI VIENOJAS PAR IZMAIŅU VEIKŠANU
IZMAIŅAS, BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKIEM SAVSTARPĒJI VIENOJOTIES
1.
2.
3.
IZMAIŅAS TIEK NOFORMĒTAS UN SASKAŅOTAS ARBILSTOŠI NORMATĪVU PRASĪBĀM
IZMAIŅAS, BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKIEM SAVSTARPĒJI VIENOJOTIES
IZMAIŅAS TIEK REALIZĒTAS BŪVĒ (BŪVDARBOS)

## Slide 3
BŪVPROJEKTA IZMAIŅU SASKAŅOŠANAS VEIDI
BL 17.panta (21) daļa, 16.panta (21) un (22) daļas
IZMAIŅAS, KURAS JĀSASKAŅO BŪVVALDĒ
IZMAIŅAS, KURĀM JĀVEIC EKSPERTĪZE
VBN 115. punkts
IZMAIŅAS, BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKIEM SAVSTARPĒJI VIENOJOTIES
BL – Būvniecības likums;
VBN – Vispārīgie būvnoteikumi;
ĒBN – Ēku būvnoteikumi
VBN 60., 67.1 un 69. punkti
Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz BL 17. panta 2.1 daļā vai VBN noteiktajiem gadījumiem. BL 17. panta 2.1 daļā minētajos gadījumos izmainītās būvprojekta daļas ar skaidrojošu aprakstu par veicamajām izmaiņām un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot katrai būves kārtai konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts), būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus. [ĒBN 98.punkts].

## Slide 4
IZMAIŅAS, KURAS JĀSASKAŅO BŪVVALDĒ
* BL 16.pants (21) un (22) daļa un 17.panta (2) un (21) daļa.
** Ēkas un būves nosakāmas pēc būvju CC klasifikatora un tām jābūt norādītām būvprojektā un būvatļaujā
3
Jāsaskaņo būvvaldē
MAINĀS BŪVES NOVIETOJUMS
Attiecas arī uz inženierbūvēm, tajā skaitā inženiertīklu pievadiem ēkai **.
1
4
2
MAINĀS BŪVES BŪVAPJOMS
Augstums, platums, garums un platība!!! (piemēram, tiek izbūvēts jauns līmenis, nemainot ārējos gabarītus)
Būvprojekta izmaiņas, kas skar pašvaldības kompetenci un saistošo noteikumu prasības.*
Arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) ir pašvaldības saistošie noteikumi.
MAINĀS BŪVES FASĀDE
Fasādes apdares materiāls, dalījums, ugunsdzēsības kāpņu novietojums, apgaismojums u.c.
būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbi
Arī tad, JA būvatļaujā jāpievieno būves

## Slide 5
IZMAIŅAS, kurām jāveic ekspertīze
Jāveic ekspertīze
būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu
konstruktīvais vai cits risinājums,
kas samazina būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu,
un to izmaiņu būvprojektā atbilstoši šo noteikumu 67.1 punktam ir norādījis būvprojekta izstrādātājs
1
Būvprojekta izmaiņas, kas attiecināmas uz VBN 60. punktu.

## Slide 6
Izmaiņas būves konstruktīvajā vai citā risinājumā
Ja būve netiek ekspluatēta būvdarbu laikā, tad ekspertīze veicama līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;
Ja būve tiek ekspluatēta būvdarbu laikā, tad būvniecības dalībnieki vai būvinspektors aptur būvdarbus izmaiņu daļā, līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai.
Izmaiņu rasējumi jāpievieno BIS būvprojekta sadaļā, izpildot VBN 115.punktā noteikto – būvniecības dalībniekiem savstarpēji vienojoties.
Vai saņemts būvprojekta izstrādātāja (atbilstošās BP sadaļas) rakstisks skaidrojums (skaidrojošais apraksts)? [VBN 67.1 punkts]
Ir saņemts un pievienots būvprojekta izmaiņām BIS
Jāsaņem izmaiņu izdarītāja skaidrojums
Nav saņemts
Rīgā, 22.11.2024.
skaidrojošajā aprakstā norāda minēto izmaiņu ietekmi uz iepriekš ekspertēto būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu
Izmaiņas neietekmē iepriekš ekspertēto būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu
Izmaiņas samazina iepriekš ekspertēto būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu
Ekspertīze nav jāveic
Ir jāveic atkārtota būvprojekta ekspertīze *
Un, ja būve tiek ekspluatēta, būvdarbus būves daļā, kuru skar konstruktīvā risinājuma izmaiņas, pārtrauc un tos var atsākt tikai pēc tam, kad ir saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums.

## Slide 7
IZMAIŅAS, BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKIEM SAVSTARPĒJI VIENOJOTIES
* Būvniecības dalībnieki ir būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs), būvprojekta (tā izmaiņu) izstrādātājs, būvdarbu veicējs un atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraudzības veicējs un atbildīgais būvuzraugs, autoruzraudzības veicējs un autoruzraugs.
** Ja DOP izmaiņas neskar pašvaldības saistošo noteikumu prasības vai TN izdevēju prasības (piemēram, attiecībā uz iebrauktuvēm).
3
būvniecības dalībnieki*
vienojas
1
4
2
VBN 115. punkts
IZMAIŅAS DOP**, LABIEKĀRTOJUMĀ, JA NAV JĀSASKAŅO BŪVVALDĒ vai ar TNI
IZMAIŅAS ĒKAS PLĀNOJUMĀ, ARĪ TAD, JA JĀVEIC EKSPERTĪZE
NESKAR BŪVES (ARĪ INŽENIERTĪKLU) NOVIETOJUMU, APJOMU, FASĀDES
IZMAIŅAS IEKŠĒJOS INŽENIERTĪKLOS, ARĪ TAD, JA JĀVEIC EKSPERTĪZE

## Slide 8
BIEŽĀK KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS
BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJA PREZENTĀCIJA
Inženiertīklu trases izmaiņas
DOP izmaiņu, kas attiecas uz ēku lietošanas drošību, neatbilstoša saskaņošana
Būvatļaujā nav iekļautas visas būves
Būvprojektā paredzētā konstruktīvā risinājuma neatbilstība situācijai dabā
Stiegru diametra maiņa nesošajās dzelzsbetona konstrukcijās
Nesošā metāla profila biezuma un klāja izmaiņas
«Optimizācijas» un materiālu aizstāšanas nekorekta saskaņošana
Būvprojekta risinājumu izmaiņas ar ražošanas rasējumiem
Izmaiņu realizēšana pirms to saskaņošanas būvvaldē
Fasāžu neatbilstības būvprojektam

## Slide 9
BIEŽĀK KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS
IZMAIŅAS FASĀDĒ AR REVĪZIJU, NESASKAŅOJOT BŪVVALDĒ
IZMAIŅAS BK RISINĀJUMĀ, NEIEVĒROJOT VBN 67.1 UN 60.PUNKTĀ NOTEIKTO

## Slide 10
BIEŽĀK KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS
BŪVATĻAUJĀ IEKĻAUTA TIKAI ĒKAS JAUNBŪVE
BŪVPROJEKTĀ ĢENERĀLPLĀNĀ VĒL
PAREDZĒTAS VAIRĀKAS INŽENIERBŪVES
BŪVATĻAUJĀ IEKĻAUTAS VISAS BŪVES
(PĒC KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS NOVĒRŠANAS)

## Slide 11
PIEMĒRS RAŽOŠANAS RASĒJUMAM
RASĒJUMS BŪVPROJKETA BK SADAĻĀ
RAŽOŠANAS RASĒJUMS

## Slide 12
MATERIĀLU AIZSTĀŠANA, ANALOGU PIELIETOŠANA
Ja būvprojektā norādītAs būvmateriāla vai būvizstrādājuma īpašības un nav norādīts ražotājs, tad, izvēloties kāda ražotāja būvmateriālu vai būvizstrādājumu ar būvprojektam atbilstošām īpašībām, materiālu apstiprināšanas forma nav nepieciešama un tās nav izmaiņas būvprojektā.
3
IZMAIŅAS BŪVPROJEKTĀ VAI MAF
1
2
Ja būvprojektā NORĀDĪTS KONKTRĒTA RAŽOTĀJA būvizstrādājums ar noteiktām īpašībām un NORĀDĪTS, KA PIEĻAUJAMS LIETOT ANALOGU, tad, IZVĒLOTIES CITA RAŽOTĀJA būvmateriālu vai būvizstrādājumu AR TĀDĀM PAŠĀM ĪPAŠĪBĀM, materiāla aizstāšanu nav speciāli jānoformē, ir iespējams apstiprināt ar MAF*
Ja būvprojektā NORĀDĪTS KONKTRĒTA RAŽOTĀJA būvizstrādājums ar noteiktām īpašībām , bet NAV NORĀDĪTS, KA PIEĻAUJAMS LIETOT ANALOGU, tad, IZVĒLOTIES CITA RAŽOTĀJA būvmateriālu vai būvizstrādājumu AR TĀDĀM PAŠĀM ĪPAŠĪBĀM, JĀVEIC IZMAIŅAS (REVĪZIJA) BŪVPROJEKTĀ.
JA BŪVPROJEKTĀ NORĀDĪTS BŪVIZSTRĀDĀJUMS AR NOTEIKTĀM ĪPAŠĪBĀM, IZVĒLOTIES BŪVMATERIĀLU VAI BŪVIZSTRĀDĀJUMU AR CITĀM ĪPAŠĪBĀM, JĀVEIC IZMAIŅAS BŪVPROJEKTĀ.
4
* MAF – materiālu apstiprināšanas/aizstāšanas forma, kuru normatīvie akti neregulē un tas ir būvniecības dalībnieku savstarpējās sadarbības dokuments. Ja būvobjektā tiek sagatavoti MAF, tos vēlams pievienot pie pieņemšanas akta/-iem.

## Slide 13: Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas
www.bvkb.gov.lv
Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!