## Slide 1
2025.gada 11.aprīlī
Par kvalitatīvu Pasūtītāja uzdevumu būvju tehniskās apsekošanas veikšanai

## Slide 2: Būvju Tehniskās apsekošanas veikšanu regulējošais normatīvais dokuments Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 6. §) Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21

## Slide 3: Tehniskās apsekošanas pasūtītāja un apsekošanas veicēja tiesības un pienākumus nosaka būvnormatīvs un apsekošanas līgums vai cits pasūtītājam un apsekošanas veicējam savstarpēji saistošs dokuments. Tehniskās apsekošanas procesa neatņemama sastāvdaļa ir tehniskās apsekošanas uzdevuma izstrāde.

## Slide 4
Kvalitatīva tehniskās apsekošanas uzdevuma izveidošanai ir nepieciešams identificēt situāciju kāpēc tiek veikta būves tehniskā apsekošana

## Slide 5
Pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, kā arī citos gadījumos, ja jānosaka būves faktiskais tehniskais stāvoklis, būves tehniskā stāvokļa apsekošanu un novērtējumu veic atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumā noteiktajam apjomam.
Tehniskās apsekošanas ietvaros tehnisko izpēti veic, ja tas ir norādīts tehniskās apsekošanas uzdevumā.
LBN 405-21 12. un13.punkti
Tehniskās apsekošanas apjoms

## Slide 6
Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt piekļūšanu būvei vai tās daļai un sniegt apsekotājam viņa rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju par būvi, tai skaitā par apstākļiem būves vai tās daļas ekspluatācijas laikā, kas varēja ietekmēt būves vai tās daļas tehnisko stāvokli.
Pasūtītāja pienākumi pasūtot tehnisko apsekošanu
LBN 405-21 19.punkts

## Slide 7
Apsekotājam ir pienākums iegūt nepieciešamo informāciju par būvi, un viņš patstāvīgi izvēlas piemērojamās tehniskās apsekošanas metodes atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam.
Ja tehniskās apsekošanas laikā apsekotājs konstatē, ka būve vai tās daļa atrodas tādā stāvoklī, ka no tās var rasties kaitējums kaimiņiem, garāmgājējiem vai tās lietotājiem, apsekotājam ir pienākums par to nekavējoties ziņot pasūtītājam vai būves īpašniekam, vai tiesiskajam valdītājam, ja pasūtītājs nav būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī būvvaldei vai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par būves vai tās daļas adresi vai atrašanās vietu un konstatētajiem bojājumiem.
Apsekotāja pienākumi veicot tehnisko apsekošanu
LBN 405-21 18. un 19.punkti

## Slide 8: Tehniskās apsekošanas uzdevuma sastādīšana

## Slide 9: MINIMĀLAIS PAKALPOJUMA APJOMS

## Slide 10: MINIMĀLAIS PAKALPOJUMA APJOMS

## Slide 11: VEICAMAIS PAPILDUS PAKALPOJUMU APJOMS

## Slide 12: VEICAMAIS PAPILDUS PAKALPOJUMU APJOMS

## Slide 13: VEICAMAIS PAPILDUS PAKALPOJUMU APJOMS

## Slide 14: ATZINUMA KOPSAVILKUMS

## Slide 15: Tehniskās apsekošanas atzinumā iekļautie secinājumi un ieteikumi

## Slide 16: Tehniskās apsekošanas atzinumā iekļautie būvspeciālista norādījumi

## Slide 17
Kur pievieno Tehniskās apsekošanas uzdevumu?
LBN 405-21 23. Tehniskās apsekošanas atzinumam kā datnes pievieno:
23.1. tehniskās apsekošanas uzdevumu;
23.2. pārskatu par iegūto informāciju par būvi, tās daļu, elementiem, pieņēmumiem vai aplēsēm, veiktajiem būvdarbiem, izmantojamām metodēm un citu informāciju, kas pamato katra izdarītā secinājuma pamatotību;
23.3. būvnormatīva 26. punktā noteiktos materiālus;
23.4. pārskatu par būves vai tās daļas ugunsdrošības risinājumu novērtējumu;
23.5. secinājumus;
23.6. papildu informāciju atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam.

## Slide 18
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 19
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 20
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 21
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 22
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 23
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 24
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 25
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 26
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 27
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS veidlapa

## Slide 28
Tehniskajā apsekošanā veicamie mērījumi un izmantojamie mērinstrumenti
Tehniskās apsekošanas procesā var būt veikti sekojošie mērījumi
Betona konstrukcijām
Tērauda konstrukcijām
Tērauda un betona kompozītām konstrukcijām
Koka konstrukcijām
Mūra konstrukcijām
Ģeotehniskie parametri
Alumīnija konstrukcijām

## Slide 29
Tehniskajā apsekošanā veicamie mērījumi un izmantojamie mērinstrumenti
Betona konstrukcijām galvenokārt tiek mērīti ģeometriskie parametri, betona stiprība, stiegrojuma izvietojums, stiegrojuma aizsargslāņa biezums
Mērījumus var veikt ar mērlenti

## Slide 30
Tehniskajā apsekošanā veicamie mērījumi un izmantojamie mērinstrumenti
Betona stiprības testēšanu veic ar Šmita (Schmidt) āmuru, betona testēšanas procedūra tiek veikta pēc LVS EN 12504-2. Tādejādi, zinot betona stiprību (MPa) tiek noteikta atbilstoša betona klase un salīdzināta ar projektā noteikto betona klasi.
Stiegrojuma izvietojumu un stiegrojuma aizsargslāņa biezumu nosaka izmantojot profometru(profoscope). Mēraparātā displejā var redzēt stiegrojuma atrašanas vietu un betona aizsargslāņa biezumu.

## Slide 31
Tehniskajā apsekošanā veicamie mērījumi un izmantojamie mērinstrumenti
Krāsas pārklājuma noteikšana metāla konstrukcijām tiek veikta, izmantojot elkometru (elcometer)
Koksnes mitrumu var izmērīt ar koksnes mitruma mērītāju. Parasti koksnes mitruma mērītājiem ir indikatori, kurus iesprauž koksnē, bet uz tā ekrāna parādās koksnes mitruma procenti.

## Slide 32
Tehniskajā apsekošanā veicamie mērījumi un izmantojamie mērinstrumenti
Izmantojot infrasarkano termometru, pastāv iespēja noteikt temperatūru atšķirības uz būvkonstrukcijas virsmām.
Metāla cietības noteikšanai izmanto portatīvo metāla cietības mērītāju.

## Slide 33
Tehniskās apsekošanas uzdevuma sastādīšanas galvenie trūkumi un neatbilstības.
BIS ievietotais tehniskās apsekošanas uzdevums nav abpusēji parakstīts no pasūtītāja un izpildītāja puses.
Nav precizēts tehniskas apsekošanas veids (vai periodiska apsekošana vai cita veida apsekošana)
Nav precizēts Atzinuma sastāvs (objektā veicamo apsekošanas darbu apjoms, to detalizācijas pakāpe, kā arī apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli)
Apsekošanu veica būvspeciālists, kurš nav būvkomersanta pārstāvis

## Slide 34: Paldies par uzmanību!