## Slide 1: Metroloģija būvniecībā
Mērīšanas līdzekļi būvprocesos.
Mērlentas, teodolīti, tahimetri un normatīvie akti
Romāns Zaharovs
SIA Latvijas nacionālais metroloģijas centrs

## Slide 2: 1. Ievads
Inspicēšanas (verificēšanas) standarts – LVS NE ISO 17025
Kalibrēšanas standarts -LVS NE ISO 17025
ISO/IEC 17020 nosaka prasības inspekcijas institūcijām, kas veic produktu, procesu un pakalpojumu pārbaudes. Šis standarts attiecas uz organizācijām, kas veic inspekcijas, piemēram, mērīšanas instrumentu verifikāciju, un nodrošina to kompetenci, neatkarību un uzticamību.
​ISO/IEC 17025 nosaka prasības testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām. Šis standarts attiecas uz laboratorijām, kas veic mērīšanas instrumentu kalibrēšanu, nodrošinot, ka tās spēj veikt precīzus un uzticamus mērījumus.

## Slide 3
Metroloģija būvniecībā ir būtiska precīzai mērījumu veikšanai un kvalitātes kontrolei. Tā nodrošina precīzu ģeodēzisko instrumentu, piemēram - mērlentu, teodolītu un tahimetru un citu ML kalibrēšanu un lietošanu atbilstoši normatīvajām prasībām.

## Slide 4
Latvijas Republikā mērījumu vienotību reglamentē Likums "Par mērījumu vienotību", kura mērķis ir nodrošināt mērījumu precizitāti un uzticamību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi un patērētājus no neprecīzu mērījumu negatīvajām sekām, kā arī veicinātu valsts ekonomikas un starptautiskās sadarbības attīstību.

## Slide 5
Šis likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm. Būvniecības nozarē tas attiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kas tiek izmantoti ģeodēzijas darbos, piemēram, teodolītiem, nivelieriem un tahimetriem, kā arī citiem instrumentiem, kas tiek izmantoti būvniecības procesā.
Saskaņā ar likuma 7. pantu, valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti mērīšanas līdzekļi, kurus lieto ģeodēzijas un hidrometeoroloģijas darbos. Tas nozīmē, ka būvniecības procesā izmantotajiem mērīšanas līdzekļiem ir jāatbilst noteiktajām metroloģiskajām prasībām, un tie ir jāverificē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

## Slide 6
Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti mērīšanas līdzekļi, kurus lieto:
1) cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībā;
2) medikamentu, parfimērijas un kosmētikas līdzekļu un pārtikas produktu kontrolē;
3) vides aizsardzībā un kontrolē;
4) darba drošības, tehniskās drošības un kustības drošības kontrolē;
5) tirdzniecības, banku, nodokļu, muitas un pasta operācijās;
6) energoresursu un citu resursu uzskaitē;
7) ģeodēzijas un hidrometeoroloģijas darbos;
8) veicot izmeklēšanu un ekspertīzi.

## Slide 7
Ministru kabineta noteikumi Nr. 289
Rīgā 2024. gada 14. maijā
Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

## Slide 8
Nr. p. k. | Mērīšanas līdzekļa nosaukums | Verificēšanas periodiskums (ne retāk kā)
1. | Ģeometrisko lielumu un kustības parametru mērīšanas līdzekļi: | 
1.1. | garuma, laukuma un daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi | nav noteikts
1.2. | mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs | reizi 3 gados
1.3. | metri, lineāli un mērlentes | nav noteikts

## Slide 9
Ministru kabineta noteikumi Nr.693
2008.gada 25.augustā
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu
Nosaka dažādu mērlīdzekļu obligāto kalibrēšanu!

## Slide 10
Sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatori
Skaņas līmeņa mērītāji
Multimetri (ampērmetri, voltmetri, vatmetri)
Augstsprieguma iekārtas izolācijas pārbaudei
Zemējuma mērītāji, ommetri, megaommetri
Strāvas mērknaibles
Manometri un citi…

## Slide 11: 2. Būvniecībā pielietotie mērlīdzekļi
Mērīšanas līdzekļu metroloģisko kontroli ir jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un iekšējo kvalitātes sistēmu balstoties uz - LVS EN ISO 9001 prasībām.
Ģeometrisko mērījumu līdzekļi
Mērlentas
Stūreņi
Metināšans šabloni
Ģeodēzijas mērlīdzekļi

## Slide 12: 3. Ģeodēzijas MĒRLĪDZEKĻI
Teodolīti ir optiskie instrumenti, kas ļauj mērīt horizontālos un vertikālos leņķus. Tos izmanto būvobjektu izlīdzināšanai, ceļu un ēku asi noteikšanai. Precīzai lietošanai nepieciešama periodiska kalibrēšana un pielāgošana atbilstoši standartiem.
Tahimetri apvieno teodolīta un attāluma mērīšanas funkcijas. Tie ļauj veikt ātrus, precīzus topogrāfiskos mērījumus. Tos izmanto būvobjektu uzmērīšanā, tilpumu aprēķinos u.c.

## Slide 13: 4. Normatīvie akti un Ministru kabineta noteikumi
Svarīgākie normatīvie akti, kas regulē metroloģiju būvniecībā:
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 289 'Metroloģisko prasību piemērošana mērīšanas iekārtām'
- MK noteikumi Nr. 305 'Būvprojektēšanas noteikumi'
- Būvnormatīvs LBN 006-15 BŪVAKUSTIKA
LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā«
(p.39.8-mērīšanas līdzekļu pārbaudes dokumentus.)
- ISO 17123 standartu sērija par optisko instrumentu pārbaudi un kalibrēšanu.

## Slide 14: 5. Secinājumi
Precīza mērīšanas instrumentu lietošana un atbilstība metroloģiskajām prasībām ir būtiska, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu būvniecību. Regulāra kalibrēšana, pareiza ekspluatācija un normatīvu ievērošana ir katra būvuzņēmēja atbildība.
Nesagaidiet traģēdiju, lai uzlabotu kontroli!
Rīkojies savlaicīgi!!!